MANUAL DE INSTALAÇAO DO REPETIDOR 3G>>WIRELESS

Cliente amigo, ao receber nossa Solução repetidor 3g  para Wireless siga os seguintes passos para obter sucesso no funcionamento de todo o sistema:

- Desembale tudo cuidadosamente abaixo da torre onde será feito a instalação. Tenha em mãos os seguintes recursos: Note book com conexão wireless e ferramenta de descopactação tipo Unzip, chave de boca 10 mm, alicates, fita de alta fusão de eletricista, etc..Antes de subir pra sua torre ou montanha, e instalar qualquer coisa, faça a configuração da interface wireless do Repetidor 3g conectando um cabo Ethernet direto nas portas de 1 a 4 disponiveis no produto, que em alguns casos vem equipado com tecnologia POE dependendo de como foi customizada pra você. Para tanto siga as instruções do manual que vem dentro da caixa hermética. Você pode ter acesso direto pelo endereço 192.168.8.1 ou 192.168.0.1. Após conseguir acesso wireless ao Repetidor você pode passar ao passo seguinte.

- Comece pela montagem de uma de nossas antenas 3g (Hyper-10 km, Parábola 30 dbi-30 km, Parábola 36 dbi-36 km de alcance) conforme for o seu caso. Qualquer  que for o caso siga as instruções de instalação do Manual que acompanha cada antena em questão. Uma vez tendo montado o seu modem 3g dentro da caixa hermética proceda a fase de apontamento da antena.

- Para fazer o apontamento da sua antena, especialmente se for parabólica utilize o programa de apontamento que se encontra em nosso site http://www.antenas3g.com.br/download/mdma10028.zip   e o manual de instruções para uso (em ingles) deste programa que esta em http://www.antenas3g.com.br/download/download.html . Para fazer o apontamento conecte o cabo usb preto que sai de sua antena 3g Hyper ou parábola na entrada usb de seu notebook. Rode o programa mdma10028 de apontamento e faça a leitura na barra de progresso branca que esta dentro da área denominada SIGNAL em azul ou siga as instruções deste programa e vá direcionando ou apontando a ponta da antena horizontalmente ou paralelamente  a linha do horizonte, procurando apontar o LNB que contem seu modem na direção da torre de sua operadora. Procure contactar sua operadora com antecedência e determinar Latitude e Longitude da torre mais próxima ou que esteja na sua visada ou ainda você poderá usar um dispositivo GPS indo ate a torre e determinar o posicionamento da mesma. Depois disso trace uma reta entre sua torre e a torre da operadora usando Google Earth e faça o apontamento perfeito.

- Faça a fixação de nossa solução Repetidor 3g aparafusando a abraçadeira metálica em U que vem dentro da caixa hermética na sua torre.

- Tendo conseguido nível de sinal máxima na saída do cabo usb da sua antena 3g conecte-o na entrada usb fêmea de nossa solução Repetidor 3g através do rabicho que sai da caixa hermética pelo lado de baixo da mesma. Após a conexão proteja a conexão contra entrada de água usando uma fita de alta fusão de uso corriqueiro por eletricistas.

- Sua solução  Repetidor pode vir customizada com antena painel setorial ou omnidirecional, dependendo de como pretende retransmitir seu sinal 3g na forma wireless, desta feita. Soluções com antena omni são instaladas no meio da área de distribuição do sinal , soluções com setorial são instaladas apontando a mesma para a região que recebera o sinal, ou seja , são direcionais ou direcionadas para o ponto de destino num ângulo de 60 a 120 graus. Portanto o repetidor tem a função de Provedor de sinal de Internet também. Portanto faça o apontamento da sua antena wireless que acompanha o produto de acordo com sua necessidade, apontando-a para sua propriedade ou conjunto de pontos que utilizarão o sinal.

- Depois de tudo conectado e instalado no alto da torre ou montanha, alimente o repetidor via Poe cabo de rede se estiver debaixo da torre/energia elétrica/ energia solar com bateria se estiver no alto de uma montanha. Aguarde 1 minuto para a inicialização do Repetidor. Faça o acesso wireless ou via cabo de rede POE no endereço 192.168.8.1 ou aquele de sua preferência. Acesse a pagina de Status e certifique-se que o indicador de conexão Gprs esta mostrando CONECTADO.

- Caso não funcione repasse todos os itens deste guia e depois entre em contato com nosso suporte. Divirta-se e navegue tranqüilo.